ORGANIZACIÓN DEL USO PÚBLICO EN EL ESPACIO NATURAL DE LAS HOCES DEL RÍO RIAZA (MADERUELO, MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA Y VALDEVACAS DE MONTEJO)

MEMORIA

1.- OBJETO

El objeto de la presente propuesta es el diseño y realización de una red de senderos que permitan organizar el flujo de visitantes al Espacio Natural de las Hoces del Río Riaza, así como la instalación de carteles informativos y equipamientos recreativos, y la edición de folletos interpretativos de los citados senderos. Tanto las señales como los folletos se realizarán de acuerdo al “Manual de Identidad Corporativa de los Espacios Naturales de Castilla y León”, ajustándose respectivamente a lo contenido en el “Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema de Señalización”, y en la “Normativa Gráfica para el Sistema de publicaciones” de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León.

2.- JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DE LA PROPUESTA

Los Espacios Naturales declarados suelen sufrir un incremento en el número de personas que los visitan, por lo que se hace necesario articular un plan de regulación de accesos y tránsito por el espacio que cumpla una serie de cometidos:

1º) Velar por el estado de conservación de las especies y hábitats que justifican la protección del espacio.

2º) Propiciar unas visitas satisfactorias y rentables desde los puntos de vista ambiental, educativo y recreativo.

3º) Fomentar el uso del espacio natural como nexo de unión entre los habitantes de los municipios incluidos en el mismo.

4º) Permitir las visitas a algunas zonas espacio natural de personas o colectivos con discapacidades físicas, mediante la necesaria adecuación en las sendas.

La finalidad, por tanto, de la presente propuesta es el diseño y realización de una red de sendas y caminos peatonales, dotada de la oportuna señalización -bien sea de interpretación, de dirección, etc.- y, siempre que sea posible, de puntos de agua y zonas de descanso. Dicha red estará apoyada por los correspondientes folletos.

En resumen, se trata básicamente de:

1º) Adecuar mínimamente y señalizar y una senda que una los tres núcleos urbanos (Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Montejo). La senda completa se podrá recorrer en unas 8 horas y estará conectada con los caminos que se indican a continuación en el punto 2º) y con algún otro de los ya existentes en la zona.

2º) Adecuar y señalizar caminos en el entorno de dos de los núcleos de población que sean asequibles a todo tipo de visitantes, incluso con sillas de ruedas o coches de bebés. La longitud de estos caminos será mucho menor que la de la senda larga.

3º) Instalar barreras, acompañadas de la correspondiente señalización, que impidan el tráfico de vehículos no autorizados. Estas barreras, que no estarán provistas de candados y, por lo tanto, no impedirán el paso de vehículos de propietarios de fincas, urgencias o servicio del espacio, se instalarán en el inicio de los caminos peatonales, donde también se adecuarán espacios para aparcamiento, así como en algunas intersecciones de las sendas ahora propuestas con otros caminos practicables con vehículo.

3.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

En síntesis el trabajo consistirá en lo siguiente:

1) Senda de unión de los tres núcleos de población, (a partir de ahora, “Senda Larga”). Consta de 27,300 Km. entre Maderuelo y Montejo de la Vega, pasando por Valdevacas de Montejo (25,05 Km. entre los aparcamientos previstos en las proximidades de ambos núcleos).

Las distintos tramos de esta senda, con sus distancias parciales y enlaces son:

- Maderuelo-Aparcamiento de inicio de senda		0,45 Km.

- Aparcamiento de inicio de senda-Mirador pantano	1,25 Km.

- Mirador pantano-Camino de la estación		2,80 Km. (enlace E1)

- Camino de la estación-Camino de la isla		3,50 Km. (enlace E2)

- Camino de la isla-Fuente de Balugar			5,70 Km. (enlace E3)

- Fuente de Balugar-Valdevacas de Montejo		5,00 Km. (enlace E4)

- Valdevacas de Montejo-Puente hormigón río Riaza	6,80 Km. (enlaces E5, E6, E7 y E8)

- Puente hormigón río Riaza-Montejo de la Vega	1,80 Km.

A los enlaces 1, 2, 4, 5 y 8 se puede acceder con vehículo.

Los trabajos a realizar y equipamientos a instalar en esta senda consisten en:

Desbroce: 7 kilómetros

Limpieza y adecuación de fuentes: 2

Barreras para cerrar el paso a vehículos: 5 (B1, B2, B3, B6 y B8)

Balizas de acceso no motorizado: 5 (NC1, NC2, NC3, NC6 y NC8)

Balizas de aviso de acceso prohibido: 5 (AC1, AC2, AC3, AC6 y AC8)

Balizas de señalización de la senda: 150

Carteles de inicio de senda: 3 (CI1, CI2 y CI3)

Carteles de interpretación: 5 (I1, I2, I3, I4 e I5)

Carteles direccionales: 18 (3 en cada uno de los enlaces E1, E2, E3, E4, E6 y E7)

Carteles con plano de la red de sendas: 4 (PL1, PL2, PL3 y PL5)

Balizas de aparcamiento: 2 (BA1 y BA2)

Barandilla de madera: 50 metros

2) Senda de Valdevacas a la ermita del Casuar (a partir de ahora “Senda del Casuar”). Consta de 4,20 Km. entre el núcleo urbano y la ermita (3,20 Km. desde el aparcamiento previsto), y aunque la vuelta es toda cuesta arriba, el firme permitiría el acceso con coches de bebé y sillas de ruedas. Los trabajos y equipamientos necesarios son:

Refino y planeo de camino, con apertura de cunetas: 4,20 Km.

Habilitación de aparcamiento: 1 (A1)

Balizas de aparcamiento: 2 (BA3 y BA4)

Barrera para cerrar el paso a vehículos: 1 (B5)

Baliza de acceso no motorizado: 1 (NC5)

Balizas de aviso de acceso prohibido: 1 (AC5)

Cartel de interpretación: 1 (I6)

Cartel con plano de la red de sendas: 1 (PL4)

Carteles direccionales: 3 (en enlace E9)

Bancos de madera: 8

Barandilla de madera: 50 metros

3) Senda circular en las proximidades de Montejo de la Vega (a partir de ahora “Senda entre puentes”). Coincide parcialmente con la “Senda Larga”, y consta de 3,00 Km. empezando y terminando en el aparcamiento que se habilitará junto al puente de hormigón sobre el río Riaza (ampliable a 7,30 Km. si se hace desde el núcleo urbano), y cruzando de nuevo el río por el puente de madera conocido como “de ADENA”. De los 3 kilómetros, 1,50 serán practicables en silla de ruedas o con coche de bebé. Los trabajos y equipamientos necesarios son:

Refino y planeo de camino, con apertura de cunetas: 3,00 Km.

Habilitación de aparcamiento: 1 (A2)

Balizas de aparcamiento: 2 (BA5 y BA6)

Barrera para cerrar el paso a vehículos: 1 (B9)

Baliza de acceso no motorizado: 1 (NC9)

Balizas de aviso de acceso prohibido: 1 (AC9)

Cartel de interpretación: 1 (I7)

Cartel con plano de la red de sendas: 1 (PL6)

Carteles direccionales: 2 (en enlace E11)

Bancos de madera: 6

Barandilla de madera: 50 metros

4) Senda que une la ermita del Casuar con la presa del embalse de Linares del Arroyo por el fondo del cañón, y paralela al río Riaza (a partir de ahora “Senda del río”). Consta de 5,3 Km. Los equipamientos necesarios son:

Carteles con plano de la red de sendas: 3 (PL7, PL8 y PL9)

Carteles direccionales: 3 (en enlace E10)

5) Senda entre la fuente de Balugar y la senda del río (a partir de ahora “Senda de Balugar”. Consta de 0,75 Km., en los que sólo es necesario el desbroce.

6) Senda desde el río Riaza, aguas arriba de Montejo de la Vega, hasta la ermita del Casuar (a partir de ahora “Senda de la Hocecilla”. Consta de 2,00 Km., de los que la mitad coinciden parte con la “Senda Larga” y parte con la “Senda del Casuar”. Los equipamientos necesarios son:

Cartel de interpretación: 1 (I9)

Barandilla de madera: 50 metros

7) Senda que desde Valdevacas sube al cerro el Alto, situado al norte de la localidad (a partir de ahora “Senda del mirador del Cerro el Alto”. Es una senda de 600 metros. Los equipamientos necesarios son:

Cartel de interpretación: 1 (I8)

Barandilla de madera: 50 metros

Plantación de árboles: 30

Bancos de madera: 2

8) Senda que va desde el inicio de la “Senda Larga” en Maderuelo, al área de descanso del embalse (a partir de ahora “Senda de la cola del embalse de Linares”. Coincide con el inicio de la “Senda Larga” desde Maderuelo, y consta de 1,00 Km. desde el aparcamiento del inicio de la senda (1,45 Km. desde el núcleo urbano), practicable para sillas de ruedas y coches de bebé. Los trabajos y equipamientos necesarios son:

Refino y planeo de camino, con apertura de cunetas: 1,00 Km.

Mesas con 2 bancos de madera: 6

Barandilla de madera: 50 metros

Plantación de árboles: 120

Además de estos equipamientos, es necesaria la instalación de dos barreras más (B4 y B7) con sus correspondientes balizas indicadoras (NC4,  NC7, AC4 y AC7), en caminos fuera de la red de sendas, en los términos municipales de Montejo de la Vega y Valdevacas de Montejo. Por otra parte, y además de lo anterior, se suministrarán 12 balizas de acceso no motorizado/acceso prohibido, 6 carteles direccionales, 2 carteles de interpretación y 3 carteles con plano de la red, que se colocarán en los lugares que en su momento se determine por el Director de obra.

Las balizas y carteles serán de los siguientes tipos, de acuerdo con el “Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema de Señalización”:

Balizas de acceso no motorizado, de aviso de acceso prohibido y de aparcamiento: tipo A4 (tamaño recomendado 350x350 mm

Balizas de señalización de la senda: tipo B5 (tamaño recomendado 500 mm)

Carteles de inicio de senda: tipo B1 (tamaño recomendado 1680x1470 mm)

Carteles de interpretación: tipo C6 (mesa de tamaño recomendado 1680x630 mm)

Carteles con plano: tipo B6 (tamaño recomendado 840x420 mm)

Carteles direccionales: tipo B4 (tamaño recomendado 420x210 mm)

Por otra parte, se editarán 20.000 ejemplares de folletos de interpretación y explicación de la red de sendas aquí descritas, ajustándose a lo previsto en la “Normativa Gráfica para el Sistema de publicaciones” de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León.

Las sendas incluidas en esta red se homologarán como senderos de pequeño recorrido (PR), en la Federación Castellano Leonesa de Deportes de Montaña y Senderismo.

4.- PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto a la cantidad de 166.673,76€ (ciento sesenta y seis mil seiscientos setenta y tres euros con setenta y seis céntimos), con el 16% de I.V.A. incluido y de acuerdo con el siguiente desglose:

|  | Unidad | Precio unitario | Nº unidades | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refino y planeo | ml | 0,41 | 8.200 | 3.362,00 |
| Riego y compactación | m2 | 0,17 | 34.800 | 5.916,00 |
| Desbroce | ml | 0,35 | 7.000 | 2.450,00 |
| Perfilado plano para aparcamiento | m2 | 0,04 | 2.000 | 80,00 |
| Material granular machacado | m3 | 7,03 | 500 | 3.515,00 |
| Transporte de material | m3 | 5,49 | 500 | 2.745,00 |
| Construcción base material granular | m3 | 1.92 | 500 | 960,00 |
| Barrera | ud | 400,00 | 9 | 3.600,00 |
| Baliza no coche y aparcamiento | ud | 165,00 | 36 | 5.940,00 |
| Baliza senda | ud | 35,00 | 150 | 5.250,00 |
| Cartel inicio | ud | 3.336,00 | 3 | 10.008,00 |
| Cartel direccional | ud | 633,00 | 32 | 20.256,00 |
| Cartel interpretación | ud | 1930,00 | 11 | 21.230,00 |
| Cartel plano red | ud | 634,00 | 12 | 7.608,00 |
| Barandilla | ml | 77,00 | 300 | 23.100,00 |
| Árboles | ud | 100,00 | 150 | 15.000,00 |
| Mesa con 2 bancos | ud | 348,00 | 6 | 2.088,00 |
| Banco | ud | 175,00 | 16 | 2.800,00 |
| Folleto | ud | 0,30 | 20.000 | 6.000,00 |
| Homologación senda | ud | 300,00 | 1 | 300,00 |
| Arreglo fuente | ud | 738,14 | 2 | 1.476,28 |

4.- FORMA DE EJECUCIÓN

El trabajo propuesto es mixto, con un 85,73% del presupuesto sin IVA dedicado a adquisición de suministros, y el 14,27% restante a ejecución de obra.

Dada la absoluta predominancia de los suministros, se propone su ejecución mediante contrato de suministro (artículos 171 y 172 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2000, de 16 de junio), siendo su adjudicación por procedimiento abierto mediante concurso (artículos 73.2, 74.3 y 180.2 del citado Texto refundido).

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DENOMINADO “ORGANIZACIÓN DEL USO PÚBLICO EN EL ESPACIO NATURAL DE LAS HOCES DEL RÍO RIAZA (MADERUELO, MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA Y VALDEVACAS DE MONTEJO)”

1.- DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1.- Ámbito Territorial.

El trabajo objeto del presente contrato, se realizará en el Espacio Natural de las Hoces del Río Riaza (términos municipales de Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Montejo, todos ellos en la provincia de Segovia).

1.2.- Objetivos.

El objetivo de la presente propuesta es implementar una red de sendas que permita la adecuada gestión del flujo de visitantes al Espacio, de forma que el Uso Público del mismo sea una herramienta útil tanto para la conservación de sus valores naturales como para propiciar una experiencia provechosa a los visitantes, a la vez que sirve como nexo de unión a los habitantes de los tres municipios enclavados en el Espacio Natural

1.3.- Metodología.

Los trabajos necesarios se pueden reunir en varios grupos:

1.- desbroces,

2.- adecuación de caminos,

3.- habilitación de aparcamientos,

4.- diseño, construcción e instalación de señales, e instalación de equipamientos,

5.- edición de folletos,

6.- recuperación de fuentes y

7.- plantación de árboles

1.- Todos los desbroces necesarios se realizarán de forma manual, y consistirán tanto en desbroces propiamente dichos para limpiar las sendas de vegetación en algunas zonas, como en podar ramas bajas de árboles cuando éstas dificulten el paso en algún área concreta. Se ha estimado que dichos desbroces –y en menor medida podas- serán necesarios en una longitud de 7.000 metros, debiendo tener la senda una anchura de 150 centímetros.

2.- Los caminos en los que se pretende adecuar, sobre una longitud total de 8.200 metros, son de dos tipos. El primero, con una longitud de 7.200 metros, se refiere a caminos actualmente utilizados para tránsito de vehículos y que van a pasar a ser utilizados por peatones; de esa longitud, 1.500 metros podrán ser utilizados sin dificultad con sillas de ruedas o coches de bebé, y otros 4.200 metros dispondrán de firme adecuado si bien la orografía del terreno hace que, en algunos tramos, quizás la pendiente sea excesiva. La anchura de estos caminos oscila entre los 4 y 5 metros. El segundo tipo de camino, con una longitud de 1.000 metros, apenas se utiliza actualmente como senda peatonal, estando marcada la caja en la mitad de su recorrido. En este caso, la anchura no debería exceder de 3 metros y sería transitable con sillas de ruedas y coches de bebés.

Dada la finalidad de estos caminos, por los que sólo transitarán vehículos de forma esporádica (vehículos de explotaciones agropecuarias, de urgencias o de servicio del Espacio Natural), no es necesario el aporte de zahorra, siendo suficiente con el refino y planeo con motoniveladora, el riego y compactación con rodillo y la limpieza o, en su caso, la apertura de cunetas.

3.- Para la habilitación de aparcamientos se cuenta con una superficie máxima de 1.000 m2 en cada uno de los dos previstos, en la que se procederá al perfilado del plano, para aportar posteriormente el necesario material granular machacado con el que construir una base. Además, se dispondrán 50 metros de barandilla de madera tratada señalando el perímetro de forma no continua, y se instalarán dos carteles indicadores, uno en el propio aparcamiento y otro en el camino de acceso, de acuerdo con lo indicado en el punto siguiente.

4.- Una parte fundamental de este proyecto, ya que es el elemento que da unión a todas las actuaciones previstas, es la señalización. Las señales se realizarán de acuerdo al “Manual de Identidad Corporativa de los Espacios Naturales de Castilla y León”, ajustándose a lo contenido en el “Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema de Señalización” de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, tanto en cuanto a materiales como a diseño, estructura, colores a utilizar, etc..

Se prevé el diseño de contenidos, la fabricación e instalación de las siguientes señales:

- 150 balizas para marcar el itinerario de la “Senda Larga”. Su espaciamiento será variable en función de la orografía y vegetación del terreno, de tal forma que se eviten dudas y confusiones en el recorrido. Serán del tipo B5 (tamaño recomendado 500 mm), de las contempladas en el referido “Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema de Señalización”

- 15 balizas de señalización de acceso prohibido excepto a vehículos autorizados (en la memoria de esta propuesta aparecen como ‘balizas de acceso no motorizado). Se instalarán junto a las barreras de cierre de caminos y serán del tipo A4 (tamaño recomendado 350x350 mm).

- 15 balizas de aviso de acceso prohibido excepto a vehículos autorizados. Se instalarán, en función del camino de que se trate, unos cientos de metros antes de la barrera, y en ellas se avisará de que a esa distancia el camino está cortado. Serán del tipo A4 (tamaño recomendado 350x350 mm).

- 3 balizas de señalización de aparcamiento. Se instalarán en los dos aparcamientos cuya habilitación se propone en este proyecto y en el que habilitará el Ayuntamiento de Maderuelo. Serán también del tipo A4 (tamaño recomendado 350x350 mm).

- 3 balizas de aviso de aparcamiento. Se instalarán, en función del camino de que se trate, unos cientos de metros antes del aparcamiento, y en ellas se avisará de la distancia a la que éste se encuentra. Serán del tipo A4 (tamaño recomendado 350x350 mm).

- 3 carteles de inicio de senda. Se instalarán a las afueras de los tres núcleos de población y en ellos, además de información general sobre el espacio, habrá un mapa detallado de la red de sendas con toda la información relevante para el visitante. Serán del tipo B1 (tamaño recomendado 1680x1470 mm).

- 32 carteles direccionales. Serán del tipo B4 (tamaño recomendado 420x210 mm), se instalarán en 9 intersecciones (denominadas ‘enlaces’ en la memoria) de sendas, a razón de 3 por cada una, excepto en la E11, en la “Senda entre puentes”, en la que habrá sólo 2, más 6 cuya ubicación exacta será decidida por el Director  de obra.

- 11 carteles de interpretación. Se instalarán en diversas zonas de las sendas, buscándose la ubicación exacta de acuerdo con la orografía del terreno y el tema a interpretar. Serán del tipo C6 (mesa de tamaño recomendado 1680x630 mm), y los temas a interpretar serán: el embalse, las antiguas yeseras, el antiguo pueblo de Linares, la paramera, los cortados, el río, la ermita del Casuar, las tenadas abandonadas, geología, conservación de fauna y flora y la panorámica desde el cerro El Alto

- 12 carteles con el plano de la red. Se instalarán en las 9 intersecciones principales de la “Senda Larga” y en 3 intersecciones menores, de forma que el visitante siempre sepa donde se encuentra y pueda diseñar el recorrido a su medida. Serán del tipo B6 (tamaño recomendado 840x420 mm)

Todas las señales se instalarán en la ubicación que, de forma aproximada se señala en el plano que acompaña a este proyecto, y se concretará sobre el terreno de acuerdo con el Director de Obra. Se instalarán de forma que, siendo visibles, alteren lo menos posible las líneas del paisaje. Se recibirán con cemento, estando enterrada una porción de la longitud de las patas, variable en función del tamaño de las señales pero siempre suficiente para que éstas estén estables bajo condiciones normales de viento.

El contenido básico será indicado por el Director de Obra, quien será también responsable de las revisiones y correcciones necesarias en texto, imágenes y diseño general.

Por lo que respecta a los equipamientos, consisten en 6 bancos de madera tanalizada a instalar en la “Senda entre puentes”, otros 8 en la “Senda de El Casuar” y 2 en la “Senda del mirador del Cerro el Alto”, y 6 mesas con dos bancos adosados en el área de descanso de la “Senda de la cola del embalse de Linares”. Se instalarán de forma que queden fijos y estables en los lugares acordados con el Director de Obra. En las mesas con bancos se buscará un diseño tal que puedan ser utilizadas por personas con silla de ruedas, al menos en los lados estrechos de aquellas.

5.- Los folletos, en número de 20.000, y cuyo contenido será estrictamente revisado por el Director de Obra, estarán sujetos a lo previsto en la “Normativa Gráfica para el Sistema de publicaciones” de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León. En ellos deberá haber forzosamente, al menos, un plano de la red de sendas aquí propuestas, junto con la información general del Espacio Natural imprescindible para una visita provechosa.

6.- Se prevé la recuperación de dos fuentes, una cerca del inicio de la “Senda de la cola del embalse de Linares” y la otra, la fuente de Balugar, en la “Senda Larga”, en la zona donde se juntan los tres términos municipales. La recuperación consistirá, como mínimo, en su limpieza, desbroce y adecuación del entorno inmediato y en la instalación de un caño incluido en un pequeño murete de mampostería.

7.- La plantación de árboles se hará a lo largo del segundo tramo de la “Senda de la cola del embalse de Linares” y en el área de descanso existente en dicha senda, un total de 120, más otros 30 en la “Senda del mirador del Cerro el Alto”. Se realizará un ahoyado con retroexcavadora dos meses antes de la plantación, debiendo tener los hoyos unas dimensiones de 40x40 centímetros y una profundidad mínima de 60 centímetros. Se aportará abono y se deberán dar tres riegos anuales los dos años siguientes a la plantación, en verano o cuando así lo decida el Director de obra en función de la climatología.

Las especies, tamaños, características y número de los árboles a plantar se detallan a continuación:

Acer platanoides, de 25-30 cm de diámetro, con cepellón; 40 ejemplares

Celtis australis, de 20-25 cm de diámetro, con cepellón; 40 ejemplares

Cercis siliquastrum, de16-18 cm de diámetro, con cepellón; 30 ejemplares

Prunus avium, de 16-18 cm de diámetro, con cepellón; 40 ejemplares

1.4.- Contratación y presupuestos

Dadas las características del trabajo, mixto pero con gran preponderancia de los suministros (el 85,73% del presupuesto sin IVA), se propone su ejecución mediante contrato de suministro, siendo su adjudicación por procedimiento abierto mediante concurso.

El importe del presupuesto estimativo máximo de los trabajos que, a efectos preliminares, ha estimado la Dirección General del Medio Natural, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (166.673,76 €) con el 16% de IVA incluido. El presupuesto del Contrato, es decir, la cantidad por la cual se compromete el adjudicatario a realizar los trabajos de acuerdo con el presente Pliego, es el que figure en la proposición económica del adjudicatario, no pudiendo en consecuencia rebasar el tope establecido.

Se entenderá que el importe del presupuesto cubre la totalidad de los costes directos e indirectos, impuestos, partidas por imprevistos y beneficios del adjudicatario, correspondientes a la ejecución de los trabajos de acuerdo con el presente Pliego, constituyendo dicho importe la contrapartida de la Administración por la totalidad de los servicios objeto del contrato.

1.5.- Documentos contractuales

El Contrato estará regido por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, si existe, y las disposiciones legales, tanto de rango nacional como autonómica, sobre contratación de las administraciones públicas.

Son también documentos contractuales la proposición del consultor, así como la documentación adicional que en el procedimiento de adjudicación hubiera aportado el consultor o requerido la Administración, en cuanto hubiera sido aceptada por ésta.

1.6.- Plazo de Entrega y prórrogas.

El plazo de entrega de los suministros y trabajos aquí propuestos será el 30 de noviembre de 2005 como máximo.

Si fuera necesario ampliar este plazo con el fin de una correcta ejecución por causas ajenas al adjudicatario, éste deberá solicitar prórroga por escrito a la Dirección General del Medio Natural, que resolverá previo informe técnico del Servicio de Espacios Naturales y Especies Protegidas, junto con las condiciones más adecuadas, si procede, para el adecuado cumplimiento de los fines de la propuesta.

1.7.- Certificación de los trabajos.

Se podrán presentar 7 certificaciones de los trabajos aquí propuestos, una por cada uno de los grupos especificados en el apartado “1.3.- Metodología” de este Pliego de Condiciones.

2.-Director Técnico responsable.

La Consejería de Medio Ambiente designará un Director Técnico del Proyecto que supervisará la realización de los trabajos, resolverá las dudas que pudieran surgir de la interpretación de lo establecido en este pliego. Este Director Técnico determinará la idoneidad o no de los materiales a recepcionar. Prestará especial atención al contenido de los textos de las señales y folletos, así como a la claridad y sencillez de los mapas. Asimismo, cuidará de que la distancia entre las balizas de señalización de la “Senda Larga” sea el adecuado para evitar confusiones y pérdidas entre los usuarios.

# Footnotes

Todas las distancias señaladas en la propuesta se refieren a trayectos sólo de ida, excepto en las sendas circulares que se refieren al total del recorrido.